## Slide 1
2022年6月24日
电磁力仿真流程
——4极12槽电机（斜槽）
汽车与能源动力研究所（IAEPE） Institute of Automotive, Energy and Power Engineering

## Slide 2
目录
1
电磁力仿真分析
2
电机振动仿真分析

## Slide 3
电机选型
打开Ansys Electronics Desktop，右键项目栏中的RMxprtDesign1-Machine Type，选择Permanent-Magnet DC Motor。

## Slide 4
设置电机参数
分别对项目栏中的Machine，Stator，Pole，Rotor，Slot，Winding，Commutator，Shaft进行参数设置，具体参数见附件。
对Pole的材料做额外说明：点开材料列表，勾选Select all librarie，复制TDK_FB6B_-20cel，点击Edit Materials，选择Nonlinear Permanent Magnet，弹出窗口中设置Hc为-4000Oe，Br为3800gauss，依次点击确定。
1
3
2

## Slide 5
电机性能分析
右键Analysis- Add Solution Setup，确定加载方式、额定输出功率、额定电压、额定转速。
右键Setup1-Analyze，对电机性能进行分析，完成后右键Setup1-Design Sheet，这里主要对比电机的空载转速、空载电流、堵转扭矩和堵转电流与实验数据的差距。
1
2
空载
堵转

## Slide 6
Maxwell2D模型创建
点击RMxprt-Design Settings-User Defined Data，勾选Enable，空白处输入Fractions 1，确保生成的电机模型完整。
右键Analysis-Create Maxwell Design，根据已有的参数创建电机二维模型，创建完成后会在任务栏生成Maxwell2DDesign1。

## Slide 7
设置电机运行转速
双击MotionSetup1，Mechanical中Angular Velocity设置电机运行时的转速。

## Slide 8
导入转子和磁体(可选）
说明：由于转子和磁体的部分参数（如磁瓦削边等）无法直接在Maxwell模块中实现，需要手动创建CAD模型，再导入Maxwell模块中。
点击Modeler-Import，选择需要导入的转子和磁体二维模型文件，勾选Create Groups for Sub assembly，Stitch Tolerance设置为0.1mm 。
将转子和磁体拖动到对应的材料中，删除之前的转子和磁体。
拖动

## Slide 9
网格划分
1.磁体表面：
Select-Edge，选择四个磁体的边界线，对磁体表面的网格进行精细划分，右键Mesh-Assign Mesh Operation-On Selection-Length Based，网格大小为0.1mm。
1
2

## Slide 10
网格划分
2.转子齿：
先复制一个转子模型，再以原点为圆心画圆，圆边与转子齿根相交；同时选中Rotor1和Circle，利用布尔运算Subtract对两者取差集，不保留Circle；再同时选中Rotor与Rotor1，利用布尔运算Subtract对两者取差集，保留Rotor1。
1
2

## Slide 11
网格划分
选中Rotor1，对转子齿进行网格划分，右键Mesh- Assign Mesh Operation-Inside Selection-Length Based，网格大小为0.2mm。

## Slide 12
网格划分
3.气隙：
以原点为圆心画圆，圆边尽量靠近磁体表面，Select-Edge，选中该圆边，Edge-Create Object From Edge，删除剩下的Circle，同时点击Lines下的Circle1，不勾选Modal。
1
3
4
2

## Slide 13
网格划分
Select-Edge，选中Band边线，右键Mesh-Assign Mesh Operation-On Selection-Length Based，网格大小为0.1mm，保证气隙间有两层网格。

## Slide 14
网格划分
4.曲面逼近：
Select-object，选中Rotor1、Mag、Band、InnerRegion，右键Mesh-Assign Mesh Operation-Surface Approximation，选择Manual Settings，设置Surface Deviation为0.001mm，Normal Deviation为3deg。

## Slide 15
网格生成
右键Analysis-Generate Mesh，生成网格。
Select-Object，Ctrl+A选中整个电机模型，右键Field Overlays-Plot Mesh，查看网格。
Setup1-Mesh Statistics，查看网格数量。
Ctrl + A
气隙两层网格

## Slide 16
设置静偏心
同时选中Coil、Rotor、Rotor1、Band、InnerRegion、Shaft，点击上方Move，Move Vector设置为(0,0.02,0)。（注：F3、F4可切换命令窗口形式）
点击Relative CS-Offset，设置局部坐标系，原点坐标为(0,0.02,0)。
点击MotionSetup1，Coordinate System切换为局部坐标系RelativeCS1。
1
2
3

## Slide 17
编辑电磁力公式
右键Field Overlays-Calculator，根据，编辑电磁力公式。
：Quantity-B，X Form-ToCylindrical，Scal-ScalarX，编辑好后点击Add，将公式导入上方Named Expressions中；同理。
1
2
3
4

## Slide 18
编辑电磁力公式
：选中编辑好的，点击Copy to stack，复制2个到编辑面板，点击×；对进行同样的操作，再点击-；Constant-Mu0，Number-Value-2，点击×，再点击/，编辑好后点击Add； 同理。

## Slide 19
设置斜槽模型
点击Maxwell 2D-Desing Settings-Model Settings，勾选Use Skew Model，Skew Type选择Step，No. of Slices设置为7，Skew Angle设置为30/7*6。（斜槽分段的具体介绍如右图所示，Skew Angle为磁钢偏移角度，经验证分7段可以达到较好的计算精度）

## Slide 20
设置求解参数
点击Maxwell 2D-Enable Harmonic Force Calculation，勾选Mag_0、Mag_1、Mag_2、Mag_3，Type选择Object Based。
（注：采用斜槽方式只能选择Object Based进行计算）

## Slide 21
设置求解参数
Setup1-Properties，General中Stop time设置0.025s（即电机启动时间0.005s+第一个周期时间0.02s），再点击HPC and Analysis Options-Edit，根据电脑配置设置CPU核数。
Save Fields中勾选Every，保留第一个周期内的场图。
右键Analysis-Analyze，开始计算，下方显示计算信息和进度。

## Slide 22
扭矩波动FFT
右键Torque-Modify Report，Time设置为0.005~0.025s，只对第一个周期内的扭矩波动进行傅里叶变换。
右键Results-Perform FFT on Report，选择Torque，Apply Function选择mag，点击OK，在左侧生成FFT Torque结果。

## Slide 23
创建谐响应模块
回到Workbench界面，创建Harmonic Response模块。
双击Engineering Data，可以设置材料属性，每次更新完材料后，右键Engineering Data-Update。
右键Geometry-Import Geometry，选择要导入的电机壳体模型（注：壳体与磁瓦模型建立完成后，需要设置共节点）。
将计算好的电磁力导入谐响应模块，拖动Maxwell模块中的Solution到Harmonic Response模块中的Setup，两者之间会创建一条连接线。
拖动

## Slide 24
建立等效质量点
双击Harmonic Response中的Setup，进入谐响应分析模块，进行电机振动分析。
将转子、绕组、轴、轴承等效为质量点，右键Geometry-Insert-Point Mass，质量点抓取的面为轴承与端盖接触的两个面（图中红色区域），赋予质量点坐标、质量等属性。

## Slide 25
赋予材料属性
赋予材料，机壳、前端盖、后端盖、磁瓦的材料均为Steel，材料属性为默认属性。
Steel

## Slide 26
建立接触关系
建立机壳与前、后端盖的接触关系，删除软件自动创建的接触关系，点击Connections，Generate Auromatic Connection On Refresh选择No。
右键Connections-Insert-Manual Contact Region，Contact选择机壳的内表面，Target选择前端盖与机壳接触的面（图中蓝色区域），Type选择Bonded；后端盖与机壳的接触关系同理。
1
2
选择方式：点、线、面

## Slide 27
网格划分
网格划分：
点击Mesh，Element Size设置为1mm，即为网格整体尺寸。
右键Mesh-Insert-Method，Geometry选择四个磁瓦的整体，Method选择Tetrahedrons。

## Slide 28
网格划分
网格划分：
点击Named Selection，Geometry选择四个磁瓦的内表面（图中红色区域）。
右键Mesh-Insert-Face Meshing，Geometry选择Named Selection，使磁瓦内表面的网格排列整齐，保证电磁力映射的准确性。
右键Mesh-Generate Mesh，生成网格，Mesh-Statistics中可以查看网格数量。

## Slide 29
加载等效力矩
点击上方Moment，Geometry选择四个磁瓦的表面，Z Component设置为0.0164N•m（大小为扭矩波动FFT变换后第12阶的幅值）。

## Slide 30
求解参数设置
点击Analysis Settings，Options中设置求解频率范围和点数，Solution Method选择Mode Superposition，设置模态数量和搜索范围。
Damping Controls中Damping Define By选择Constant Structural Damping Coefficient，阻尼设置为0.06。
Solution中设置计算机核数，右键Solution-Solve进行求解。

## Slide 31
后处理
右下角选择想要查看的频率，右键选择Create Results，左侧Solution中就会创建对应的结果。
右键Total Acceleration-Rename Based on Definition，如图中所示会以对应的频率命名，右键Total Acceleration-Evaluate All Results，便可查看不同频率下的加速度云图。
下方Graph中可以设置播放/停止，调整播放速度。

## Slide 32
后处理
右键Solution-Insert-Frequency Response-Acceleration，Geometry选择部分节点，Orientation选择方向，右键Frequency Response-Evaluate All Results，生成加速度频谱图。

## Slide 33
谢 谢
欢 迎 交 流